ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 					   Χαλκίδα       29/07/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΤΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ. ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΥ ΟΔΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Για τις εργασίες αποκατάστασης με ασφαλτικό της τομής μετά την επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην πάροδο οδού Ευβοίας Δ.Ε. Xαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 cm με συμπύκνωση του θραυστού υλικού με χρήση κατάλληλου δονητικού μέσου.  Διαμόρφωση επίπεδης επιφάνειας με χρήση κυλίνδρου. Κοπή με ασφαλτοκόπτη για επίτευξη ευθείας γραμμής τομής.

- Συμπύκνωση επιχώματος χάνδακα με δονητική πλάκα επί υδραυλικής σφύρας μέχρι αρνήσεως. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη στρώση δε συμπυκνώνεται περαιτέρω, αφαίρεση εδαφικού υλικού για την επίτευξη τελικής επιφάνειας σκάφης από 5 έως 10 cm κάτω από την υφιστάμενη ερυθρά της οδού.

- Διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου σύμφωνα με την ΠΤΠ 0-155 για την κατασκευή οδοστρωσίας σε στάθμη 5 cm χαμηλότερα από την τελική στάθμη της ασφαλτικής στρώσης.

- Ασφαλτική προεπάλλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τις ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201.

- Εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφαλτικού υλικού κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 5 cm, σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 με τις τοπικές μεταφορές.

Η προμήθεια των υλικών (θραυστό υλικό, ασφαλτική προεπάλλειψη, ασφαλτικό υλικό), θα βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η ανωτέρω εργασία (χωρίς την προμήθεια του ασφαλτικού, της ασφαλτικής προεπάλλειψης και του θραυστού υλικού) είναι αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση της τομής μετά την επέκταση στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στην πάροδο οδού Ευβοίας Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Για την ανωτέρω εργασία απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για ασφαλτοστρώσεις (οδοστρωτήρας, κόπανος κλπ.) που η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν διαθέτει για να εκτελέσει τις εργασίες με δικό της προσωπικό.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες αποκατάστασης με ασφαλτικό της τομής μετά την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην πάροδο οδού Ευβοίας Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων, (χωρίς την προμήθεια του ασφαλτικού, της ασφαλτικής προεπάλλειψης και του θραυστού υλικού λατομείου), (CPV: 50230000-6), ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για 455,00 μ2 (175,00μ.X2,60μ.) επιφάνειας αποκατάστασης.

- Η  δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2019 που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/18 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και όπως με τις τροποποιήσεις του ισχύει, στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων», με Κ.Α. 620707 και τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων αποχέτευσης ομβρίων Χαλκίδας».

- Η δαπάνη για τον Φ.Π.Α. θα βαρύνει στο κεφάλαιο «Φ.Π.Α. εξόδων»  τον Κ.Α. 54006224 με τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο						                     Ο

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ		               ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)		                        ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ